## Slide 1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Λίνα Φουρίκη
Αθήνα, Μάιος 2020
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

## Slide 2: ΜΕΤΩΠΙΚΟΙ ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
Με ευθεία οδόντωση | Μικρότερο κόστος Περισσότερος θόρυβος Κατάλληλα για περιφερειακές ταχύτητες ≤ 5 m/s
Με ελικοειδή οδόντωση | Κατάλληλα για περιφερειακές ταχύτητες ≤ 25 m/s Δημιουργία αξονικής δύναμης
Με διπλή ελικοειδή οδόντωση | Αλληλοεξουδετέρωση αξονικών φορτίων Κλίση οδόντων 20ο ÷ 40ο

## Slide 3: ΜΙΚΡΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
Με σφήνα πάχος πλήμνης ≥ 0.4d | Σκαλιστός επί της ατράκτου του
Για οριακή περίπτωση pinion
Επειδή
Vo (m/s) | < 1 | 1 ÷ 5 | > 5
Z1 | 14-20 | 18-22 | 20-25
Πίνακας 3.1 βιβλίου
Πρώτη εκτίμηση αρχικής διαμέτρου pinion
do1 = 2 d (5)
do1 = 1.25 d (6)
Διάμετρος κεφαλής ≤ 200 mm
df: διάμετρος ποδός
do: ονομαστική διάμετρος m: module

## Slide 4: ΜΙΚΡΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
Απλοί τροχοί Κατασκευή με:
Τροχοί με πλήμνη και δίδυμοι τροχοί
Κοπή από ενιαία ράβδο
Σφυρηλασία
Κατασκευή με:
Χύτευση
Κοπή από ενιαία ράβδο
Δίδυμοι τροχοί

## Slide 5
ΠΛΗΜΝΗ

## Slide 6: ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
3
1
2
Πλήμνη
Βραχίονες
Στεφάνη
Κατασκευή με:
Χύτευση ή συγκόλληση
Πολλές φορές διαιρούμενοι
α, b, c, d: χυτοί τροχοί
e, f, g: τροχοί με στεφάνη επιστέψεως

## Slide 7: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Προς μεταφορά στρεπτική ροπή:
(7) , N: μεταφερόμενη ισχύς n: ταχύτητα περιστροφής
Απαιτούμενη ολική περιφεριακή δύναμη:
Αριθμός βραχιόνων (i ≥ 4):
για αδιαίρετους τροχούς: (8)
για διαιρούμενους τροχούς: (9), do: σε mm
Pu

## Slide 8: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Κύρια καταπόνηση βραχιόνων ΚΑΜΨΗ
Δύναμη υπολογισμού βραχίονα:
Ροπή κάμψης στον πόδα του βραχίονα:

## Slide 9: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Ροπή αντίστασης στον πόδα του βραχίονα:
Αναπτυσσόμενη καμπτική τάση:
σb ≤ σεπ
, για χυτοσίδηρο: σεπ = 29.42 MPa για χυτοχάλυβα: σεπ = 58.84 MPa
Πλάτος βραχίονα στην πλήμνη | h1 = (8…10)m
Πλάτος βραχίονα στη στεφάνη | h2 = 4/5 h1 = (6…8) m
Πλάτος κυρίως νεύρου | θ = 1/5 h1 = (1.5…2) m
Πλάτος δευτερευόντος νεύρου | Θ’ = 1/6 h1 = 1.5 m
Μήκος πλήμνης | 
Πάχος πλήμνης | w = 0.4 d + 1 cm για χυτοσίδηρο
 | w = 0.3 d + 1 cm για χυτοχάλυβα
Πάχος στεφάνης | S ≥ 4 m
Πλάτος βραχίονα στην πλήμνη | h1 = (8…10)m
Πλάτος βραχίονα στη στεφάνη | h2 = 4/5 h1 = (6…8) m
Πλάτος κυρίως νεύρου | θ = 1/5 h1 = (1.5…2) m
Πλάτος δευτερευόντος νεύρου | Θ’ = 1/6 h1 = 1.5 m
Μήκος πλήμνης | 
Πάχος πλήμνης | w = 0.4 d + 1 cm για χυτοσίδηρο
 | w = 0.3 d + 1 cm για χυτοχάλυβα
Πάχος στεφάνης | S ≥ 4 m
m: module

## Slide 10: ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΗ ΕΠΙΣΤΕΨΕΩΣ
Α
Β
Α. Στεφάνη χάλυβας στερέωση με εν θερμώ σύσφιξη
Β. Σώμα τροχού χυτοσίδηρο
Για πλάτος τροχού > 500 mm κατασκευή οδόντων με δύο στεφάνες επιστέψεως χρήση κοχλιών
S = (7…8) m
(12)
S
(14) , fb = 0.8 όταν b ≤ 10 m fb ≤ 1.4 όταν 10 m < b < 30 m fb = 1.4 όταν b = (30…40) m
(13) 